СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	6

3. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ	8

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

4.1. Функционально-планировочная организация территории	10

4.2. Земельный фонд	11

4.3. Жилищное строительство	12

4.4. Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения	13

4.5. Система зеленых насаждений общего пользования	13

4.6. Транспортная инфраструктура	14

4.7. Инженерная инфраструктура	16

4.8. Инженерная подготовка и защита территории	21

4.9. Охрана окружающей среды	23

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Сельское поселение Междуречье» разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в 2009 г. по заданию Администрации МО «Кольский район» Мурманской области на основании Муниципального контракта № 142 от 29.09.2009г.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и другими нормативно-правовыми актами РФ, Мурманской области, а также действующими нормативно-техническими документами  и согласно Заданию на проектирование.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2030 год.

Генеральный план содержит положения о территориальном планировании (Том I) и соответствующие карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают материалы, устанавливающие цели и задачи территориального планирования МО «Сельское поселение Междуречье», основные параметры развития и виды функциональных зон на территории; перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

В целях утверждения генерального плана осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме (Том II) и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают в себя: анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработанные графические материалы выполнены в программе ArcGIS 9.2 на территорию МО «Сельское поселение Междуречье» (М 1:50 000), а также на территорию населенных пунктов, входящих в состав поселения (М 1:5000)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документация территориального планирования обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития с учетом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории  МО «Сельское поселение Междуречье» и смежных с ним территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Основные задачи Генерального плана поселения Междуречье и населенных пунктов, входящих в его состав, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и строительства нового жилищного фонда и благоустройства территории;

- Вовлечение поселения в региональные и межрегиональные экономические связи за счет развития Мурманского транспортного узла;

- Рациональное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала;

- При градостроительном освоении под застройку новых территорий – сохранение свободных пространств и природных комплексов между жилыми и производственными зонами;

- Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Перспективы социально-экономического развития поселения связаны, в первую очередь, с проектом федерального значения – развитием Мурманского транспортного узла. Незамерзающая глубоководная акватория Кольского залива, возможность обработки крупнотоннажных судов дедвейтом до 300 тыс.т, приграничное положение региона, возможность непосредственного выхода в Атлантический океан определяют стратегически выгодное положение поселения с точки зрения развития транспортно-логистических функций.

Кроме этого во вторую очередь, в качестве стабильных отраслей рассматриваются сельское хозяйство и рыболовство.

- Мурманский транспортный узел. На территории муниципального образования на западном берегу Кольского залива планируется развитие Мурманского транспортного узла (заявлены портовый перегрузочный комплекс для угля и генеральных грузов, портовый комплекс по перегрузке нефти и нефтепродуктов).

Развитие Мурманского транспортного узла имеет стратегическое значение для региона и положительно скажется на уровне социально-экономического развития сельского поселения и качестве жизни его жителей. Кроме этого, будут созданы дополнительные рабочие места, в том числе в сфере обслуживания, в которой могут быть заняты жители населенных пунктов поселения.

Строительство портовых перегрузочных комплексов предполагается на I очередь с выходом на проектную мощность в течение 2015-2025 годов.

Таким образом, общая численность занятых на территории МТУ в границах поселения планируется на уровне 1,3 тыс.чел.

- Сельское хозяйство. Наиболее перспективным направлением в сельском хозяйстве поселения является молочное животноводство. Заметного роста численности занятых в сельском хозяйстве не прогнозируется.

- Рыболовство. Развитие рыболовства в поселении планируется на базе существующих мощностей, расположенных в с.Минькино. Возможно увеличение грузооборота и объемов производства товарной продукции. Заметного увеличения численности занятых в рыболовстве не прогнозируется.

Кроме вышеперечисленных направлений развития, рядом с планируемым нефтеперегрузочным комплексом «Лавна» предполагается строительство нефтеперерабатывающего завода.

В населенных пунктах Мишуково и Килпъявр развития хозяйственной деятельности не планируется.

В целом для муниципального образования в качестве основного направления развития рассматривается транспортно-логистическая деятельность.

Основные направления развития населенных пунктов прогнозируются следующими:

- нп Междуречье – сельское хозяйство;

- с.Минькино – рыболовство;

- нп Мишуково – обеспечение функций обороны и безопасности;

- нп Килпъявр - обеспечение функций обороны и безопасности.

Прогнозная численность населения по населенным пунктам представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование | 01.01.2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Междуречье | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
| нп Междуречье | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| с.Минькино | 0,6 | 1,1 | 1,5 |
| нп Мишуково | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| нп Килпъявр | 1,4 | 1,1 | 1,0 |

3. УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ

Интересы Российской Федерации на территории муниципального образования учитываются при планировании размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры федерального уровня, промышленных объектов причастно-государственном партнерстве.

Интересы Мурманской  области на территории муниципального образования учитываются при эксплуатации автодорог регионального значения, осуществление полномочий в сфере регулирования отношений заинтересованных структур при создании и обустройстве портовой особой экономической зоны  Мурманский транспортный узел.

В проекте Генерального плана МО «Сельское поселение Междуречье» Кольского района учтены объекты федерального и регионального значения.

Отображение на картах существующих и планируемых территорий и объектов федерального и регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности проекта и не относится к мероприятиям территориального планирования местного значения муниципального района, утверждаемых в составе проекта генерального плана МО «Сельское поселение Междуречье».

Развитие транспортной инфраструктуры федерального значения

| Мероприятия | Период реализации | Программы развития | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие Мурманского транспортного узла | 2010-2025 | ФЦП "Развития транспортной системы России (2010-2015 годы)". ОИ "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" | Федеральный бюджет, Частно-государст- венное партнерство |
| 1. Развитие Мурманского портового комплекса: в том числе на западном берегу Кольского залива: |  |  |  |
| строительство угольного терминала I этап 2 этап | 2010 – 2015 2013 – 2017 | ФЦП "Развития транспортной системы России (2010-2015 годы)". ТЭО "Комплекс перегрузки угля "Лава" в Мурманском порту" | Федеральный бюджет, Частно-государст- венное партнерство |
| строительство нефтяного терминала | 2010 – 2020 | Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 | Федеральный бюджет, Частно-государст- венное партнерство |
| Строительство перегрузочного комплекса для генеральных грузов и контейнерного | 2015 - 2025 | ОИ "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" | Федеральный бюджет, Частно-государст- венное партнерство |
| 2. Развитие железнодорожного транспорта в Мурманском транспортном узле: |  |  |  |
| - строительство новой железнодорожной линии Выходной – Лавна | 2010 – 2015 | ФЦП "Развития транспортной системы России (2010-2015 годы)". ОИ "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" | Федеральный бюджет |

Развитие инженерной инфраструктуры регионального значения

- Модернизация теплоэнергетического комплекса.

- Обустройство транспортировки природного газа по территории Кольского района и газификация объектов теплоэнергетики части населённых пунктов природным газом.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1. Функционально-планировочная организация территории

Предложения по территориальному планированию выполнены с учетом существующего положения, комплексной оценки территории, планировочной оценки территории, планировочных ограничений.

В основе проектных решений – основные положения Схемы территориального планирования Кольского района, которая разработана на основании Схемы территориального планирования Мурманской области.

В генеральном плане сформированы следующие принципиальные направления социально-градостроительной политики как для поселения, так и для отдельных населенных пунктов:

    - Создание высокого качества жизни населения, разнообразной, комфортной и экологической безопасности среды проживания,

    - Рациональное вовлечение территории западного берега Кольского залива для развития Мурманского транспортного узла. Данная территория отзонирована с учетом размещения на ней предприятий и объектов разного класса с соблюдением соответствующих санитарно-защитных зон до жилой застройки. Это будут предприятия I, II и III классов с санитарно-защитными зонами от 300 м до 1000м.

    - Максимально возможное сохранение земель сельскохозяйственного назначения с учетом одной из основных градообразующих ролей сельского хозяйства в н.п.Междуречье (СХПК «Полярная Звезда»).

    - Сохранение защитных лесов, в том числе лесов зеленой зоны г.Мурманска.

    - Сокращение земель запаса, расположенных в южной части на границе с г.Мурманском за счет перевода их в земли сельскохозяйственного назначения  (для размещения дачного строительства) и в земли населенного пункта (расширение границы с.Минькино).

    - Земли лесного фонда, в том числе зеленой зоны г.Мурманска сокращаются ввиду строительства железной дороги и переводятся в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Населенный пункт Междуречье:

    - Предусмотрено незначительное увеличение жилой зоны, в юго-западном направлении на благоприятных для жилищного строительства территориях.

    - Предлагается разместить спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и амбулаторно-клиническое учреждение.

    - В новом районе, запроектированы кафе и магазин, а при въезде в населенный пункт – рынок.

    - Территория для нового гаражного строительства предусмотрена в районе существующих гаражей. Для создания благоприятной среды проживания проектом намечено благоустройство лесопарковой зоны Междуречья вдоль р.Лавна, а также организация зоны зеленых насаждений общего пользования вдоль ручья Безымянного со стороны жилой застройки.

    - Требуется разработка проектов организации санитарно-защитных зон от промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов инженерно- транспортной инфраструктуры.

Село Минькино:

    - Предлагается увеличение границ села в западном направлении, поскольку уже сегодня его территория и прилегающие к нему земли востребованы для индивидуального и дачного строительства. В границы села включаются земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса.

    - Индивидуальные жилые дома и дачи намечены в юго-западном районе, где произведены отводы, и в южной части на присоединенных к нему землях запаса.

    - Из объектов нового капитального строительства социально-культурной инфраструктуры и сервиса предусмотрен детский сад – начальная школа.

    - Необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений общего пользования – скверы с детскими площадками и площадками для отдыха и спорта.

    - Необходимо провести реконструкцию существующего здания клуба.

    - В районе существующей автобусной остановки предлагается строительство автостанции.

    - Для создания благоприятной среды проживания в проекте заложена организация прогулочной набережной с укреплением откоса в центральной части села, от района нового капитального строительства до общественно-деловой зоны, где расположена коррекционная школа, клуб, магазин.

Н.п. Мишуково

Развитие населенного пункта ограничено. Нового жилищного строительства и строительства объектов культурно-бытового назначения не предусмотрено. Необходимо проводить мероприятия по благоустройству существующей территории в границах населённого пункта.

Н.п. Килпъявр

Населенный  пункт  расположен на землях Министерства обороны и не имеет сегодня  установленной границы населенного пункта. Жилая зона представлена многоэтажной, малоэтажной многоквартирной  капитальной и некапитальной застройкой.

Для установления границы населенного пункта требуется часть земель, занятых жилой зоной, перевести в земли  населенного  пункта. Проектом даны предложения по установлению границы населенного  пункта.

4.2. Земельный фонд

Проектные предложения по оптимизации структуры земельного фонда района

Земли населенных пунктов. Проектными решениями предусматривается увеличение площади земель населенных пунктов на 66,22 га за счет размещения в с.Минькино новой жилой застройки и перевода жилой застройки в нп. Килпъявр в земли населенного пункта.

Земли сельскохозяйственного назначения. Площадь земель этой категории сократиться на 260,22 га за счет перевода в земли населенных пунктов и земли промышленности.

Земли промышленности. Площадь этой категории земель будет увеличена за счет развития промышленных зон и коммуникаций на 336,52 га за счет земель запаса и сельскохозяйственного назначения.

Площади земель лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО), земель водного фонда остаются без изменений.

Земли запаса. Площадь земель этой категории сократиться за счет перевода в земли промышленности, населенных пунктов, в общей сложности на 142,52 га.

Проектный баланс земель поселения

| Категории земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 193,24 | 0,22 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1873,36 | 2,09 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны… и др.спец.назначения | 6573,1 | 7,33 |
| Земли ООТиО | 41,13 | 0,05 |
| Земли лесного фонда | 65480,47 | 73,07 |
| Земли водного фонда | 3985,17 | 4,45 |
| Земли запаса | 11465,16 | 12,79 |
| Всего по поселению | 89611,63 | 100 |

4.3. Жилищное строительство

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, но в и улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимо:

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа,

- благоустройство жилых территорий, обеспечение объектами инженерной и социальной инфраструктуры,

- разработка проекта организации СЗЗ от животноводческого комплекса в нп.Междуречье, где должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, что позволит выделить свободные территории для нового жилищного строительства,

- новое жилищное строительство, в населенных пунктах с наибольшим спросом на жилье – с.Минькино, нп.Междуречье,

- создание условий для индивидуального жилищного строительства особенно востребованного населением Мурманска и Кольского района,

- организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

# Основные проектные решения:

- Основной объем нового жилищного строительства придется на с.Минькино (31,6 тыс.м2) и нп.Междуречье (6,5 тыс.м2).

- В нп.Междуречье новое строительство планировочно ограничено. Строительство будет вестись на свободных территориях (4,0 га), объем его составит – 6,5 тыс.м2, и он будет полностью освоен на первую очередь. В структуре нового строительства будет преобладать индивидуальное строительство 58%, на малоэтажное жилье придется – 48%.

- В с.Минькино новое строительство также разместится на свободных территориях. – 20 га.

- В с.Минькино в структуре нового строительства будет преобладать индивидуальное строительство (18 га, 21,6 тыс.м2).

- Объем многоэтажного строительства в с.Минькино – 10 тыс.м2 (2 га).

- В нп.Мишуково и нп.Килпъявр нового строительства не предусматривается, необходимо проводить плановую реконструкцию капитального жилья.

- Средняя жилищная обеспеченность по поселению составит на расчетный срок -35 м2/чел, по нп.Междуречье – 23 м2/чел. В с. Минькино жилобеспеченность будет больше 30 м2/чел за счет большого объема индивидуального строительства, в нп.Мишуково и Килпъявр – за счет уменьшения численность населения.

| Таблица 3.3.1 |
| --- |
| Жилищный фонд МО «Сельское поселение Междуречье». Территории новой жилой застройки |
| Показатели | 1 очередь | Расчетный срок |
| Объем нового строительства, тыс.м2 | 22,2 | 38,1 |
| Территории нового строительства, га | 15 | 24 |
| Итого площадь жилищного фонда по поселению, тыс.м2 | 119,1 | 135 |

4.4. Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения

Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО «Сельское поселение Междуречье» в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам. Обеспечение равных условий доступности для всего населения посредством оптимизации размещения сети объектов  сферы обслуживания, с учетом трансформации планировочной и функциональной структуры территории.

Нормирование и определение проектом потребности( в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается именно социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Развитие поселения должно сопровождать развитием сферы культурно-бытового обслуживания в центре межселенного обслуживания поселения – нп.Междуречье.

Исходя из существующей потребности, предлагается развитие  инфраструктуры физкультуры и спорта, амбулатории.

Увеличение численности населения в с.Минькино потребует нового строительства начальной школы, совмещенной с детским садом.

Все мероприятия по строительству объектов культурно-бытового обслуживания предлагается выполнить на первую очередь (до 2020 года).

# Таблица 3.4.1

| Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры |
| --- |
| Учреждения | Объект, емкость |
| Образовательные учреждения |
| начальная школа, совмещенная с детским садом | 100 мест – с.Минькино |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| амбулатория | 40 посещений в смену – нп.Междуречье |
| Физкультурно-спортивные учреждения |
| спортивный зал общего пользования | СОК – 700 м2 - Междуречье |
| бассейны | бассейн - 340 м2 зеркала воды – нп.Междуречье |

4.5. Система зеленых насаждений общего пользования

В генеральном плане предлагается ввод объектов нового зеленого строительства в нп.Междуречье и с.Минькино, а также максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в нп.Междуречье на первую очередь и расчетный срок составит 1,18 га.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в нп.Междуречье составит:

- на первую очередь –8,4 м2/чел.;

- на расчетный срок –  7,8 м2/чел.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в с.Минькино на первую очередь и расчетный срок составит 0,3 га.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в с.Минькино составит:

- на первую очередь –2,7 м2/чел.;

- на расчетный срок – 2 м2/чел.

4.6. Транспортная инфраструктура

Проектные мероприятия транспортной инфраструктуры МО "Сельское поселение Междуречье " в составе Кольского района основаны на развитии Мурманского транспортного узла на западном берегу Кольского залива.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В пределах Кольского района проектные мероприятия относятся к обслуживанию экспортно - импортной перевалки грузов через портовые сооружения Кольского залива.

На федеральном уровне предусмотрено развитие Мурманского транспортного узла до 2025г.

На Западном берегу Кольского залива на территории МО "Сельское поселение Междуречье " в устье реки Лавна предполагается разместить новые портовые комплексы:

- На левом берегу р. Лавны – угольный терминал по перевалке угля.

- На правом берегу р. Лавны -  нефтяной терминал для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

- Севернее угольного терминала, на побережье Кольского залива – перегрузочный комплекс для генеральных грузов и контейнерный терминал.

Развитие Мурманского портового комплекса на западном берегу Кольского залива потребует строительства новой железнодорожной линии к объектам портового комплекса.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.09.2010 № 195 утверждены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения “Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» (угольный и нефтяной терминалы, коридор железной дороги от ст. Выходной до ст. Лавна и далее к портовым терминалам).

Генеральным планом учтено постановление Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 800 "О создании на территории Мурманской области портовой особой экономической зоны", в котором указано создать портовую особую экономическую зону на территории муниципальных образований Кольский район и город Мурманск Мурманской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании портовой особой экономической зоны.

В графических материалах генплана отображены границы отведенных земельных участков портовой особой экономической зоны на западном берегу Кольского залива, находящиеся на территории МО "Сельское поселение Междуречье", а также коридор проектируемой железной дороги.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

На муниципальном уровне генеральным планом МО намечается строительство автодорог местного значения:

- Автоподъезд к с. Междуречье от федеральной автодороги "Кола". Трасса автоподъезда проектируется по существующей грунтовой автодороге, подходящей к селу с юго-западной стороны. Протяженность автоподъезда 1,3 км.

- Дополнительный автоподъезд к с. Междуречье от региональной автодороги "Подъезд к с. Мишуково" – Снежногорск. Протяженность автоподъезда 0,5 км.

- Автоподъезд к железнодорожной станции Лавна от автодороги "Кола". Протяженность автоподъезда 1,2 км.

Для организации подвоза трудящихся на I очередь строительства к проектируемым портовым комплексам требуется организация специальных автобусных маршрутов из г. Мурманска и г. Колы.

Генеральным планом МО намечается:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения.

- строительство автостоянок у проходных портовых терминалов.

- развитие сети СТО, АЗС и объектов придорожного автосервиса.

Норма автомобилизации на I очередь принимается – 350 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 400 автомашин на 1 тыс. жителей.

Суммарная нормативная мощность СТО должна составлять на I-ю очередь - 7 постов, на расчетный срок – 8 постов. Суммарная мощность АЗС по нормативам на I-ю очередь и расчетный срок – 2 топливораздаточных колонки.

В настоящее время существующая АЗС на автодороге Кола удовлетворяет нормативным требованиям на расчетные сроки для МО.

Однако для деловых поездок и транзитного транспорта предусматривается строительство двух автосервисных комплексов, размещаемых на региональной автодороге "Подъезд к с. Мишуково" – Снежногорск и на федеральной автодороге Кола.

В состав автосервисных комплексов входят АЗС, СТО, мотель, мойка, объекты торгового и бытового обслуживания.

Село Междуречье

Генеральным планом предусматривается строительство новых улиц на I очередь развития села:

- Подъезд к территории нового усадебного строительства – 400 м.

- Подъезд от дороги по нижней террасе к площади с оборотным кольцом автобусов – 450 м.

Улицы и дороги  проектируются шириной в красных линиях 15-20 м,  шириной проезжей части 7 м с асфальтобетонным покрытием.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа и  на приусадебных участках. Гаражные кооперативы расположены в южной части села на нижней террасе.

Расчетная площадь гаражей на расчетный срок составит 1,1 га.

Село Минькино

Генеральным планом предусматривается реконструкция ул. Минькино с расширением проезжей части до 7,0 м для пропуска автобусов от села Абрам-мыс до нефтяного терминала.

На площади с оборотным кольцом автобусов в северной части села предусматривается строительство автостанции.

Кроме этого, намечено строительство новой дороги, обслуживающей  верхнею террасу села; протяженность - 1,5 км.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа в северной части села и  на приусадебных участках.

Расчетная площадь гаражей на расчетный срок составит 0,6 га.

4.7. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Таблица 4.7.1

| № п/п | Содержание мероприятий | Показатели | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение нп Междуречье к системе водоснабжения нп Мишуково с выходом из системы водоснабжения СХПК "Полярная Звезда». | 100% | 2009 – 2020 |
| 2 | Строительство единых водопроводных очистных сооружений для нп Мишуково и с. Минькино | 100% | 2009 – 2020 |
| 3 | Строительство второй нитки водовода (от водозабора на оз. Лавненское 1), подающего воду на производственно-технические нужды формирующейся промышленной зоны. | - | 2009 – 2020 |
| 4 | Строительство станции водоподготовки на р. Большая Лавна для с. Минькино | 100% | 2009 – 2020 |
| 5 | Переход на новые методы обработки воды в нп. Килпъявр |  | 2009 – 2020 |
| 6 | Реконструкция и модернизация сетей и сооружений в населенных пунктах сельского поселения. | 100% реконструкция | 2009 – 2020 |
| 7 | Прокладка трубопроводов для организации водоснабжения в новых районах строительства. | 100% | 2009 – 2030 |
| 8 | Введение повсеместного приборного учета расхода воды | 100% | 2009 – 2020 |

Водоотведение

Таблица 4.7.2

| № п/п | Содержание мероприятий | Показатели | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений на новой площадке для нп Междуречье и СХПК «Полярная Звезда». | 100% | 2009 – 2020 |
| 2 | Установка очистных сооружений модульного типа небольшой производительности в нп Мишуково и с. Минькино. | 100% | 2009 – 2020 |
| 3 | Строительство нового камерного септика с внедрением новых технологий и методов очистки в нп Килпъявр | 100% | 2009 – 2020 |
| 4 | Реконструкция и модернизация сетей и сооружений в населенных пунктах сельского поселения. | 100% реконструкция | 2009 – 2020 |
| 5 | Прокладка сетей в новых районах строительства | 100% | 2009 - 2030 |

Электроснабжение

Таблица 4.7.3

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей на территории сельского поселения | Произвести расширение ПС «№3» путём ввода третьего трансформатора или замены трансформаторов на следующий габарит для обеспечения возрастающих нагрузок н.п. Междуречье и с. Минькино | 2009-2020 |
|  |  | Произвести развитие сети 150 кВ западного берега, включающее: строительство РП 150 кВ «Лавна» с заводкой на него линий 150 кВ (существующих и проектируемых от ПС «Мурманская»), изменение питания ПС 100 «База» с заменой трансформаторов подстанции на 2х32 (для обеспечения нагрузок нефтеперевалочного терминала и НПЗ), строительство новой электроподстанции 150 кВ (2х40 МВА) для обеспечения нагрузок портового комплекса по перевалке угля и генеральных грузов перевод питания ПС «№3» на напряжение 150 кВ | 2009-2020 |
|  |  | Осуществить реконструкцию приходящих в негодность высоковольтных сетей 154 кВ, проходящих по территории сельского поселения | 2009-2020 |
|  |  | Произвести строительство новых сетей 6 кВ для обеспечения электроснабжения новых потребителей в н.п. Междуречье и в с. Минькино | 2009-2020 |
| 2 | Проведение энергосберегающих мероприятий | Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющих при существующих технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии. | 2009-2020 |
| 3 | Обеспечение надёжности энергоснабжения | Осуществить реконструкцию приходящих в негодность высоковольтных сетей 154 кВ, проходящих по территории сельского поселения | 2020-2030 |
|  |  | Произвести строительство новых сетей 6 кВ для обеспечения электроснабжения новых потребителей в н.п. Междуречье и в с. Минькино | 2020-2030 |
|  |  | Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ н.п. Междуречье и с. Минькино, а также межселитебных сетей 6 кВ в северо- восточной части сельского поселения ввиду достижения им нормативного износа | 2020-2030 |
|  |  | Осуществить технико-экономическую оценку проекта модернизации котельного оборудования котельной с. Минькино и реконструкции котельной н.п. Междуречье с учётом ввода на котельных парогазовых турбин для покрытия части электрической нагрузки жилых объектов и объектов социальной сферы населённых пунктов | 2020-2030 |
| 4 | Проведение энергосберегающих мероприятий | Внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющих при существующих технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии | 2020-2030 |

Теплоснабжение

Таблица 4.7.4

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы теплоснабжения | Произвести необходимую модернизацию источников централизованного теплоснабжения н.п. Междуречье, с. Минькино и п. Килпъявр (котельной №2). | 2009-2020 |
|  |  | Произвести прокладку новых тепломагистралей в ППУ изоляции, предусмотренных Генеральным планом в населённом пункте Междуречье и селе Минькино для теплоснабжения среднеэтажной и многоэтажной застройки, а также общественно-деловой застройки первой очереди строительства Генерального плана. Произвести перекладку изношенных тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | 2009-2020 |
|  |  | Произвести оценку потенциала возможного внедрения ВИЭ на территории сельского поселения Междуречье для покрытия части нагрузок систем теплоснабжения | 2009-2020 |
|  |  | Утеплить «тепловой контур» существующего жилого и общественного фондов сельского поселения Междуречье с внедрением современных энергоэффективных технологий и материалов | 2009-2020 |
|  |  | Применять теплосберегающие конструкции и материалы при строительстве нового жилья в н.п. Междуречье, с. Минькино. | 2009-2020 |
|  |  | Внедрить механизмы стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) во всех населённых пунктах сельского поселения | 2009-2020 |
|  |  | Внедрить в н.п. Междуречье, с. Минькино автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией системы отопления по наружному воздуху и регуляторами температуры горячего водоснабжения | 2009-2020 |
| 2 | Развитие системы теплоснабжения | Произвести прокладку тепломагистралей в ППУ изоляции для обеспечения теплом и горячим водоснабжением проектной многоэтажной застройки с. Минькино, предусмотренной Генеральным планом на расчётный срок. Произвести перекладку части тепловой сети н.п. Междуречье, пришедшей в негодность с применением современных технологий прокладки трубопроводов | 2020-2030 |
|  |  | Утеплить «тепловой контур» существующего реконструируемого в период 2020 – 2030 гг. жилого и общественного фондов сельского поселения Междуречье с применением энергоэффективных технологий и материалов | 2020-2030 |
|  |  | Применять теплосберегающие конструкции и материалы при строительстве нового многоэтажного жилья в с. Минькино | 2020-2030 |
|  |  | Установить современные приборы учета количества и качества теплоносителя на объектах нового строительства в с. Минькино и н.п. Междуречье | 2020-2030 |
|  |  | Осуществить ввод н.п. Междуречье, с. Минькино автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией системы отопления по наружному воздуху и регуляторами температуры горячего водоснабжения | 2020-2030 |
|  |  | Создать автоматизированную информационную систему в н.п. Междуречье и с. Минькино, осуществляющую оперативный контроль параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии. | 2020-2030 |
|  |  | Осуществить технико-экономическую оценку проекта модернизации котельного оборудования котельной с. Минькино и реконструкции котельной н.п. Междуречье с учётом осуществления теплогенерации на котельных путём сжигания природного газа и установки на котельных паротурбинных установок | 2020-2030 |

Газоснабжение

Таблица 4.7.5

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы газоснабжения | Произвести ввод новых ГРУ для обеспечения сжиженным углеводородным газом новой жилой застройки в н.п. Междуречье и с. Минькино | 2009-2020 |
|  |  | Поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации сельского поселения Междуречье» в увязке со «Схемой газоснабжения г.Мурманска и Мурманской области», прорабатываемой ОАО «Газпром Промгаз». | 2009-2020 |
| 2 | Развитие использования природного газа | Осуществить технико-экономическую оценку проекта модернизации котельного оборудования котельной с. Минькино и реконструкции котельной н.п. Междуречье с учётом осуществления теплогенрации на котельных путём сжигания природного газа и установки на котельных паротурбинных установок | 2020-2030 |

Связь

Таблица 4.7.6

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Замена аналоговой АТС в нп Междуречье на цифровую АТС | 2009-2020 |
|  |  | Замена координатой АТС в с. Минькино на узел доступа емкостью 500№№ | 2009-2020 |
|  |  | Замена координатой АТС в нп Килпъявр на узел доступа емкостью 450№№ | 2009-2020 |
|  |  | Строительство сотовых сетей мобильной связи третьего поколения 3G | 2020-2030 |
| 2 | Развитие информационного вещания | Развитие систем проводного вещания | 2009-2020 |
|  |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2009-2020 |

4.8. Инженерная подготовка и защита территории

Проектные предложения по инженерной подготовке предусмотрены в составе следующих мероприятий:

- Защита от затопления.

- Организация системы водоотведения поверхностного стока и его очистка.

- Вертикальная планировка территории, организация рельефа.

- Обустройство зон отдыха.

- Лесомелиоративные мероприятия.

Ввиду  затопления части территории (включая существующие строения) при  возможном разрушении напорного фронта плотин Туломских ГЭС новое строительство в населенных пунктах МО СП Междуречье, а также  планируемых к размещению промышленных объектов в составе Мурманского транспортного узла, должны применяться определенные требования к организации строительства в зоне прорывной волны.

Для гражданского строительства ограничения по освоению территории следующие:

- с. Минькино – запрещение нового жилищного строительства в зоне затопления, развитие населенного пункта ведется на незатопляемых территориях;

- нп Междуречье – проведение мероприятий по обеспечению инженерной защиты проектируемого  портового комплекса от затопления;

- нп Мишуково - запрещение нового жилищного строительства в зоне затопления, развитие населенного пункта может вестись на незатопляемых территориях.

Таблица 3.8.1

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите населенных пунктов МО СП Междуречье

| ИНЖЕНЕРНо-технические мероприятия муниципального уровня зАЩИТА ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ строительство дождевых коллекторов, очистных сооружений дождевого стока, вЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА, подсыпка, террасирование склонов ОБУСТРОЙСТВО ЗОН ОТДЫХА |
| --- |
| № п/п | Населенный пункт | Мероприятия по инженерной подготовке | Ед. изм | Объемы работ, сущ/ проект/в т.ч. I очередь*) | Сроки |
| 1 | нп. Междуречье | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Вертикальная планировка Организация рельефа (подсыпка, засыпка оврагов) | км шт га | - /2.0 /2.0 - / 2 / 2 н.с / 1.2 / 1.2 | 2010 – 2020гг. 2010 – 2020гг. |
| 2 | с. Минькино | Защита от затопления Организация прогулочной набережной Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Вертикальная планировка Организация рельефа (подсыпка, засыпка оврагов, террасирование скл.) Организация зоны отдыха | п.м км шт га га | - / 250 / 250 - /12.0 /6.0 - / 5 / 2 н.с / 60 / 35 - / + / + | 2010 – 2030гг. 2010 – 2030гг. 2010 – 2030гг. 2010 – 2030гг. |
| 3 | нп. Мишуково | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Вертикальная планировка Организация рельефа (при необходимости нового строительства) | км шт га | - / + / + - / + / + + / + /+ | 2010 – 2030гг. 2010 – 2030гг. |
| 4 | нп. Килпъявр | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Вертикальная планировка Организация рельефа (при необходимости нового строительства) | км шт га | - /+ /+ - / + /+ н.с / + / + | 2010 – 2030гг. |
| ПРИМЕЧАНИЕ:*) ориентировочные объемы работ приведены по населенным пунктам, по которым выполняются проекты генеральных планов; сооружения и сети – «-» - отсутствуют, «+» - предусматриваются к строительству |

4.9. Охрана окружающей среды

Таблица 4.9.1

| Охрана окружающей среды |
| --- |
| Мероприятия | Содержание | Сроки реализации |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| Снижение уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов. | Всем предприятиям (существующим и проектным) и объектам теплоэнергетики, имеющим организованные источники выбросов необходимо: обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; оформить разрешение на выброс и разработать проекты нормативно допустимых выбросов (НДВ); проводить производственный контроль за соблюдением нормативов НДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ. Всем предприятиям разработать проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. СПХ «Полярная звезда» необходимо разработать «Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны», где разрабатываются мероприятий по снижению негативного воздействия и обоснованию сокращения размеров СЗЗ. Дальнейшее развитие фермы КРС СХПК «Полярная звезда» предлагается на новой площадке северо-западнее с.Междуречье, рядом с птицефабрикой. | 2009-2015 гг. |
|  | Реконструкция котельной с.Минькино и оборудование ее электрокотлами | 2015-2015 г.г |
| По снижению вредного воздействия автотранспорта | Улучшение качества дорожного покрытия дорог. Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов | 2009-2015 гг. |
| Воздействие физических факторов |
| По обеспечению радиационной безопасности | Систематический контроль радиационной обстановки на территории сельского поселения Междуречье. При отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории. | 2009-2015 гг. |
| Мероприятия по охране поверхностных вод |
| Комплекс мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты | Все предприятия и коммунальные объекты должны быть оборудованы высокоэффективными очистными сооружениями по очистки производственных сточных вод и дождевых стоков. Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: разработать проекты нормативно допустимых сбросов (НДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля и получить решение о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных вод и (или) дренажных вод и разрешение на сброс. Всем предприятиям и объектам необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, Нормативов ДК). | 2009-2015 гг. |
| Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока | Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Перенос существующих очистных сооружений на новую площадку, для очистки стоков нп.Междуречье. В нп.Мишуково, с.Минькино, для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предлагается установить компактные очистные сооружения. В нп.Килпъявр строительство нового камерного септика с внедрением новых технологий и методов очистки. Организация и очистка поверхностного стока города | 2009-2015 гг. |
| Снижение воздействия на водные объекты путем организации ВОЗ и ПЗП | Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования | 2009-2015 гг. |
| Мероприятия по охране почв |
| Снижение негативного воздействия на почву и недопущения загрязнения | Проведение мониторинга загрязнения почвы на селитебных территориях. Разработка схемы водоотведения поверхностного стока с размещение площадки очистных сооружений. Рекультивация существующей несанкционированной свалки ТБО нп.Килпъявр. Требуется осуществлять действенный контроль: за своевременным вывозом отходов, как от населения, так и от предприятий; за состоянием мест временного хранения отходов на территориях предприятий; за состояние мест захоронения отходов; за соблюдением природоохранных норм и правил на разрабатываемых и планируемых месторождениях | 2009-2015 гг. |

Обращение с отходами

Таблица 4.9.2

Количество ежегодно образующихся отходов и прогнозные объемы отходов

в поселении Междуречье

| Наименование поселения, населенных пунктов | Существующее положение | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | тонн | тыс.чел. | тонн | тыс.чел. | тонн |
| Сельское поселение Междуречье | 3,4 | 252 | 3,6 | 1080 | 4,0 | 1200 |
| нп Междуречье | 1,1 |  | 1,2 | 360 | 1,3 | 390 |
| сельское население | 2,3 |  | 2,4 | 720 | 2,7 | 810 |
| Коммерческие и промышленные отходы |  |  |  | 160 |  | 180 |
| Всего отходов в поселении |  |  |  | 1240 |  | 1380 |

Поселение Междуречье как расположенное в непосредственной близости от г.Мурманска, где имеются и проектируются объекты по переработке и захоронению отходов, должно ориентироваться на эти объекты.

Проектные предложения по размещению объектов переработки и захоронения ТБО для Кольского района даны в соответствии с Соглашением о согласовании мест размещения, захоронения и переработки отходов в Мурманской области, подписанным 17.11.2009 г. с Исполнителем государственного контракта № 126 «Разработка проекта (с вариантной проработкой) по оптимизации системы обращения с отходами Мурманской области» (I этап) ОАО “Центр благоустройства и обращения с отходами» (г.Москва). В этом соглашении сельское поселение Междуречье ориентировано на объекты г.Мурманска.

В г.Мурманске на первую очередь планируется построить мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО на 5-м км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС (кадастровый номер участка 51:01:2601002:0029).

ОАО «Завод ТО ТБО» в г.Мурманске сохраняется на прежнем месте с возможностью перепрофилирования в мусоросортировочный комплекс.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в рамках компетенции поселения проектом предлагаются следующие меры:

  - Руководствоваться решениями проекта по оптимизации системы обращения с отходами Мурманской области (разрабатывает ОАО “Центр благоустройства и обращения с отходами» (г.Москва), завершение работы – конец 2009 г.).

  - Разработка Схемы обращения с отходами в сельском поселении.

  - Принятие нормативно-правовых актов муниципального уровня в сфере обращения с отходами.

  - Организация раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом и др.

  - Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку.

  - Для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их в населенных пунктах.

  - Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем вывозимых отходов от 4 до 8 раз.

  - Для утилизации биологических отходов необходимо приобретение инсинераторных установок.

  - Несанкционированные свалки необходимо закрыть и рекультивировать.

# Footnotes

( Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.

Количество образующихся  в год ТБО рассчитывалось по норме 300 кг на чел./год (СНиП 2.07.01-89*).

Коммерческие и промышленные отходы могут составить до 15% от общего количества отходов от населения (по аналоговым проектам)